|  | Энергоагрегат сварочный дизельный двухпостовой "АСМ-2-2" ПКСД на базе компрессорной станции ПКСД-3,5 |
| --- | --- |
| Технические характеристики |
| Работа агрегата в режиме ручной дуговой сварки: |
| Количество постов | 1 |
| Номинальный сварочный ток поста, А | 200 |
| Максимальный сварочный ток поста, А | 250 |
| Пределы регулирования сварочного тока поста, А | 90 -250 |
| Род сварочного тока | постоянный с высокочастотной модуляцией |
| Вольтамперная характеристика | падающая с электронной регулировкой крутизны |
| Напряжение холостого хода, В | 70 - 80 |
| Способ регулирования сварочного тока | плавный |
| Продолжительность номинальной нагрузки, ПН% | 70 |
| Длина кабеля пульта управления, м | 1,5 м (по отдельному заказу - до 30м) |
| Сварочный генератор (марка) | ГС-300 «ОСА» |
| Класс изоляции сварочного генератора | 0, ГОСТ 12.2.007 |
| Степень защиты генератора | IP11, ГОСТ 14254-96 |
| Работа агрегата в режиме электростанции: |
| Электрический генератор (марка) | Sincro (Италия) |
| Номинальная мощность генератора, кВА: при напряжении однофазном 1ф ~230 В при напряжении трехфазном 3ф ~400/230 В | 3,0 4,2 5,0 5,5/3,2 7,0/4,0 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Компрессорная станция |
| Марка станции | ПКСД-3,5 |
| Тип станции | передвижная |
| Производительность (в м3/мин) | 3,5 |
| Режим работы | непрерывный |
| Объем воздухосборника (в м3) | 0,045 |
| Рабочее давление (кгс/см2) | 7 |
| Регулирование производительности | автоматическое, переводом компрессора на холостой ход |
| Компрессор | двухступенчатый, поршневой с V-образным расположением цилиндров |
| Тип компрессора | ПК-3,5А |
| Частота вращения коленчатого вала (об/мин) | 1500 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 22,75 |
| Охлаждение | воздушное |
| Привод | дизель |
| Тип дизеля | Д-144 |
| Агрегат |
| Габаритные размеры агрегата, мм | 3300х1860х2160 |
| Масса агрегата, кг | 1500 |

ООО НПФ "ОСА"   Почтовый адрес:  111250,  г. Москва, а/я 44 «ОСА»

Тел./факс (495) 988-09-10 многоканальный ; (495) 361-97-93   www.npf-oca.ru  e-mail: sales@npf-oca.ru

По вопросам закупкам сварочных агрегатов, запасных частей и автомастерских обращайтесь:
 исполнительный директор Мосолова Ирина Анатольевна (495) 748-72-69