|  | Агрегат сварочный дизельный двухпостовой "АСМ-2-2Д" на базе дизеля F2L511 |
| --- | --- |
| Технические характеристики |
| Работа агрегата в режиме ручной дуговой сварки: |
| Количество постов | 2 |
| Номинальный сварочный ток поста, А | 200 |
| Максимальный сварочный ток поста, А | 250 |
| Пределы регулирования сварочного тока поста, А | 90 -250 40 - 110 |
| Род сварочного тока | постоянный с высокочастотной модуляцией |
| Вольтамперная характеристика | падающая с электронной регулировкой крутизны |
| Напряжение холостого хода, В | 70 - 80 |
| Способ регулирования сварочного тока | плавный |
| Продолжительность номинальной нагрузки, ПН% | 70 |
| Длина кабеля пульта управления, м | 1,5 м (по отдельному заказу - до 30м) |
| Объединение двух сварочных постов в один: |  |
| Пределы регулирования сварочного тока объединенного поста, А | 220 - 450 |
| Максимальный сварочный ток объединенного поста, А | 450 |
| Напряжение холостого хода, В | 70 - 80 |
| Продолжительность номинальной нагрузки, ПН% | 70 |
| Сварочный генератор (марка) | ГС-300 «ОСА» |
| Класс изоляции сварочного генератора | 0, ГОСТ 12.2.007 |
| Степень защиты генератора | IP11, ГОСТ 14254-96 |
| Работа агрегата в полуавтоматическом режиме сварки: |
| Количество постов | 2 |
| Номинальный сварочный ток поста, А | 200 |
| Номинальный сварочный ток при объединении постов, А | 400 |
| Пределы рабочего напряжения, В | 24-36 |
| Способ регулирования сварочного тока | плавный |
| Род сварочного тока | постоянный |
| Вольтамперная характеристика | жесткая |
| Диаметр электродной проволоки, мм | 0,8-1,6 |
| Диаметр порошковой проволоки, мм | 1,2-1,6 |
| Работа агрегата в режиме электростанции: |
| Электрический генератор (марка) | Sincro ЕТ2МCF (Италия) |
| Мощность генератора, кВА | 7,0/4,0 |
| Напряжение, В: трехфазное - 3ф однофазное - 1ф | 400 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Двигатель (дизель) |
| Марка | F2L511 (Deutz, Литва) |
| Тип дизеля | четырехтактный с прямым впрыском |
| Мощность двигателя, кВт | 25,7 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Расход топлива, л/час | 6,4 |
| Средний моторесурс до первого кап. ремонта, час | 3000 |
| Охлаждение | воздушное |
| Агрегат |
| Емкость топливного бака, л | 75 |
| Габаритные размеры, мм | 1875х900х1500 |
| Масса агрегата, кг | 1200 |

ООО НПФ "ОСА"   Почтовый адрес:  111250,  г. Москва, а/я 44 «ОСА»

Тел./факс (495) 988-09-10 многоканальный ; (495) 361-97-93   www.npf-oca.ru  e-mail: sales@npf-oca.ru

По вопросам закупкам сварочных агрегатов, запасных частей и автомастерских обращайтесь:
 исполнительный директор Мосолова Ирина Анатольевна (495) 748-72-69