| Дизельные электростанции «ОСА» |
| --- |
| Технические характеристики |
|  | Модель |
|  | ОСА-5 | ОСА-5 | ЭД-10 | ЭД-20 |
| Номинальная мощность, кВт | 5,0 | 5,5/3,2 | 10,0 | 20,0 |
| Напряжение, В | Однофазное | 230 | - | - | - |
|  | Трёхфазное | - | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Базовое исполнение | на раме |
| Габаритные размеры, мм | 800х460х650 | 910х560х660 | 910х560х750 | 1600х870х1520 |
| Масса (сухая), кг | 96 | 96 | 500 | 620 |
| Генератор переменного тока |
| Марка генератора | Sincro (Италия) |
| Тип | синхронный |
| Модель | EP2C5L | ET2MBS | FT2MAS | GT2MBS |
| Привод - двигатель (дизель) |
| Марка двигателя | 3ДМ515 (Сербия) | F2L511 (Литва) |
| Тип | дизельный четырёхтактный воздушного охлаждения |
| Число цилиндров, шт. | 1 | 2 |
| Мощность, кВт | 8,7 | 12,8 | 25,7 |
| Расход топлива, л/час | 1,5 | 3,3 | 6,4 |
| Емкость топливного бака, л | 5 | 75 |
| Скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Средний моторесурс до первого кап. ремонта, час | 3000 |

ООО НПФ "ОСА"   Почтовый адрес:  111250,  г. Москва, а/я 44 «ОСА»

Тел./факс (495) 988-09-10 многоканальный ; (495) 361-97-93   www.npf-oca.ru  e-mail: sales@npf-oca.ru

По вопросам закупкам сварочных агрегатов, запасных частей и автомастерских обращайтесь:
 исполнительный директор Мосолова Ирина Анатольевна (495) 748-72-69